## Slide 1
الصناعات البتروكيميائية
صناعة البوليمرات

## Slide 2
البوليمرات: هي جزيئات ضخمة مكونة من ترابط عدد كبير جدا من الوحدات البنائية (المونومرات
المونومر: وحيد الجزيء وهو الوحدة الاساسية المكونة للبوليمر.

## Slide 3
أنواع البوليمرات:
1- بوليمرات طبيعية النشا ، السيليولوز- الحرير- المطاط الطبيعي.
2- بوليمرات صناعية – البلاستيك- المطاط الصناعي- الالياف الصناعية التيفلون.
ما انواع تفاعلات البلمرة ؟
أ- بلمرة الاضافة: ارتباط عدد من المونومرات غير المشبعة من نفس النوع.
مثال: بلمرة الايثلين للحصول على بولي ايثلين.

## Slide 4
البوليمر المختلط هو بوليمر يتكون من ارتباط مونومرين مختلفين معا.
البوليمرات المتكونة بالاضافة تكون بوليمرات لدنة مثل بولي اثيلين.
ب- بلمرة بالتكاثف:
تتم بارتباط جزيئين مختلفين من المونومرات مع فقد جزيء ماء أو كحول أو كلوريد هيدروجين .

## Slide 5
مثال : بوليمر الباكلايت كما يلي :
يرتبط جزيء فينول وجزيء فورمالدهيد وعند تكرار هذه العملية يتكون بوليمر يسمى الباكلايت الذي يتصلب عند تسخينه.

## Slide 6
انواع البوليمرات من حيث تأثرها بالحرارة:
1- بوليمرات ذات لدونة حرارية: وهي مواد قابلة للسيولة واعادة التشكيل بالحرارة والضغط .
مثال : بولي اثيلين.
2- بوليمرات تتصلب عند التسخين : وهي مواد غير قابلة لاعادة التشكيل والتليين إذا ما تصلبت.
مثال : الباكلايت.

## Slide 7: ما المواد التي تضاف للبوليمرات لاكسابها الصفات المرغوبة ؟
1- المواد الملدنة : تكسب البوليمر الليونة والمرونة. وعند اضافة كمية كبيرة منها تنتج بوليمرات سائلة مثل الدهانات.
2- المواد المالئة : لتقوية البوليمر وخفض التكاليف مثل الياف السيليولوز واسود الكربون.
3- مواد التثبيت: لحماية البوليمر من التغيرات الفيزيائية والكيمايئية مثل الاكسدة والاحتراق والضوء.
4- موانع اللهب:مواد تقلل او تبطل تفاعلات الاحتراق.
5-مواد التلوين: هي أصباغ أو أخضاب تضاف إلى البوليمر لإكسابة اللون المطلوب.

## Slide 8
استخدامات بوليمرات :-
1- صناعة الأنسجة الصناعية 2– البلاستيك 3– المطاط
4- مواد التغطية والطلاء 5- مواد اللصق .

## Slide 9: صناعة البلاستيك
أنواع البلاستيك :
أ)بلاستيك ذو لدونة حرارية :1- بولي ايثلين
2- بولي فينيل كلوريد
3- بولي بروبلين 4- بولي ستايرين
ب- بوليمرات بلاستيكية تتصلد حرارياً : مثال : الباكلايت .

## Slide 10
صناعة بولي ايثلين :(هناك نوعان )
1- منخفض الكثافة ( LDPE ) :ويصنع عن طريق بلمرت الأثيلين تحت ضغط مرتفع وحرارة مرتفعة جدا في وجود الأكسجين أو فوق الأكسيد كعامل حفاز.
2- بولي اثيلين مرتفع الكثافة ( HDPE ) :بلمرة الأثيلين تحت ضغط وحرارة منخفضة في وجود عامل مساعد من مركبات الألمنيوم أو التيتانيوم .

## Slide 11
استخدامات بولي ايثلين :
رقائق وأكياس التغليف- عوازل أسلاك الكهرباء- لعب الأطفال – معدات المنازل- عوازل الذببذبات العالية – بعض أدوات المختبر –أنواع عديدة من الأوعية .