## Slide 1: المركم الرصاصي ( المركم الكهربائي ) The Lead Storage Cell بطارية السيارة
مقدمة:-
يعمل المركم المستخدم في السيارة على تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية في أثناء التفريغ .
و تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية و خزنها أثناء الشحن.

## Slide 2: التعريف :
المركم الرصاصي: أداة تستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية
استخدامه : تشغيل محركات السيارات .

## Slide 3: تركيب المركم الرصاصي :
1- وعاء من البلاستيك أو الابونيت .
2- مجموعتان من الألواح الرصاصية على شكل شبكة توضع داخل الوعاء .
- تملأ إحد المجموعات الشبكية بالرصاص الإسفنجي Pb وتمثل الأنود (Anode) لونه رمادي
- تملأ المجموعات الأخرى بعجينة من ثاني أكسيد الرصاص PbO2 وتمثل الكاثود (Cathode) لونه بني
- تغمر المجموعتان في حمض الكبريتيك المخفف H2SO4

## Slide 6: التفاعلات الحادثه في المركم الرصاصي:
أولاً: تفريغ المركم الرصاصي:تتلخص هذه المرحلة بعملية تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية
عند الأنود:Oxidation
تتأكسد ذرات الرصاص Pb إلى كاتيونات الرصاص Pb+2
المعادلة ------------------------------------------------

## Slide 7
تتحد أنيونات الكبريتات SO42- مع كاتيونات الرصاص Pb2+ وتترسب كبريتات الرصاص على لوح الرصاص.
المعادلة :------------------------------------------------
جهد الأختزال القياسي = 0.31فولت

## Slide 8: عند الكاثود Reduction:
يُختزل عند الكاثود ثاني أكسيد الرصاص PbO2 في وجود كاتيونات الهيدروجين H+.
المعادلة -------------------------------
تتحد أنيونات الكبريتات SO42- مع كاتيونات الرصاص Pb2+ وتترسب كبريتات الرصاص على لوح ثاني أكسيد الرصاص .
المعادلة:-------------------------------
جهد الاختزال القياسي لهذا التفاعل 1.69= فولت

## Slide 9
نجمع معادلتي الأنود والكاثود نحصل على معادلة التفاعل الكلي للمركم عند التفريغ:
Pb(s) + PbO2(s) + 4H+(aq) + 2SO42-
2PbSO4(s) + 2H2O
جهد الخلية =جهد الكاثود – جهد الأنود
= 1.69 - (- 0.31)= 2 فولت